Κάρπαθος,4/5/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια

Ταχ. Κώδικας ΤΚ 85700

Πληροφορίες:  Γεργατσούλης Δημήτριος

Τηλέφωνο: .+30 22453 60128

Fax: +30 22450 22556

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτηαποτελείται από  ένα Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών.

Με την προμήθεια αυτή ο Δήμος Καρπάθου:

- θα  ενδυναμώσει τις τεχνικές υποδομές του, θα βελτιώσει  τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες και θα εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους, διότι θα μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων έργου για την διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και  ογκωδών αποβλήτων, την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, την κατασκευή πεζοδρομίων, τον καθαρισμό των χόρτων εκατέρωθεν των οδών  και για άλλες εργασίες, και

- θα  αυξήσει την διαθεσιμότητα των μηχανημάτων, καθότι η διαδικασία διαγωνισμού με τον Ν.4412/2016 καθυστερεί πολλές φορές την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί κατά διαστήματα να ανταποκριθεί στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 155.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%) .

Στον Κ.Α. 64.7132.0001 του προϋπολογισμό του έτους 2020 εγγράφηκε το ποσό

155.000,00 €για την κάλυψη της συγκεκριμένης προμήθειας.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με τις διατάξεις:

- των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016 και όλες οι τροποποιήσεις του παραπάνω νόμου,

- το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016),

- την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23-2-2007),

- την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018),

- του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας αποστέλλουμε τη συνημμένη μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τίτλο«Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών», η οποίααποτελείται από το παραπάνω όχημα προϋπολογισμού	155.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και παρακαλούμε :

- για την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη ψήφιση της πίστωσης και

- να προχωρήσετε στην ανάθεση της προμήθειας κατόπιν διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής40η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:.

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Για Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών ΟΜΑΔΑ Α΄/ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 70%) |
| --- |
| 1.Κινητήρας (κυλινδρισμός, καθαρή ισχύς στο σφόνδυλο, ροπή στρέψεως, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου τροφοδοσίας (Common Rail), εν γένει τεχνολογία EU STAGE V, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 15 |
| 2.Σύστημα μεταδόσεως κινήσεως και κυλίσεως (κιβώτιο ταχυτήτων, αριθμός ταχυτήτων μπροστά και πίσω, μέγιστη ταχύτητα πορείας, άξονες και συστήματα, είδος διαφορικού, κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| 3.Σύστημα πεδήσεως – σταθμεύσεως (είδος φρένων, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας, κλπ.),σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| 4.Σύστημα διευθύνσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| 5.Υδραυλικό σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| 6.Σύστημα φορτώσεως και εκσκαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 15 |
| 7.Βάρος λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| 8.Εξοπλισμός (θάλαμος χειρισμού, αντικραδασμική στήριξη του θαλάμου άνετο κάθισμα με ανάρτηση, πληρότητα πίνακα οργάνων ελέγχου, παρελκόμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| Πρόσθετες εξαρτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| Σύνολο Α΄ Ομάδας | 100 |
| ΟΜΑΔΑ Β΄/ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) |  |
| 1.Φήμη κατασκευαστή – Προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| 2.Τεχνική υποστήριξη για 10 χρόνια (τεχνική υποδομή αντιπροσώπου, εγκαταστάσεις συνεργείων και αποθήκες ανταλλακτικών, κινητά συνεργεία, εξοπλισμός), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη, πιστοποιήσεις προμηθευτή | 50 |
| 3.Εγγύηση καλής λειτουργίας | 15 |
| 4.Χρόνος παραδόσεως | 15 |
| 5.Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη | 10 |
| Σύνολο Β΄ Ομάδας | 100 |
| Γενικός Βαθμός = 0,70 x βαθμολογία Α' ομάδας + 0,30 x βαθμολογία Β΄ομάδας |

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μελέτη Προμήθειας

«Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 155.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάρπαθος,4/5/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια

Ταχ. Κώδικας ΤΚ 85700

Πληροφορίες:  Γεργατσούλης Δημήτριος

Τηλέφωνο: .+30 22453 60128

Fax: +30 22450 22556

«Προμήθεια Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών»

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 155.000,00 €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων.

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον, δεκτές θα γίνονται τιμές οι οποίες θα είναι ίσες ή μεγαλύτερες από την ζητούμενη τιμή.

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου δεν επιτρέπεται απόκλιση μικρότερη του 5% επί ποινή αποκλεισμού. Η μεγαλύτερη απόκλιση θα αξιολογείται και θα γίνεται δεκτή, μόνο αν είναι προς όφελος της υπηρεσίας

Τα κριτήρια βαθμολόγησης των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις:

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Γενικά, τύπος, μέγεθος

Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα είναι τελείως καινούργια, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος – πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον ισχυρή.

Το πλαίσιο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου και θα έχει μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία).

Το βάρος λειτουργίας των μηχανημάτων με πλήρη εξάρτηση θα πρέπει να είναι 9 tn περίπου, καθώς θα πρέπει να επιχειρεί και σε χώρους με διαμορφωμένα εδάφη (πλατείες, πάρκα, κλπ) έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση ή φθορά τους.

Τα μηχανήματα προορίζονται και για χρήση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και για αυτό το λόγο οι διαστάσεις του θα είναι περίπου:

Μήκος σε θέση πορείας 	6,5 μ.

Ύψος μπούμας μαζεμένης σε θέση πορείας  3,75 μ..

Μέγιστο πλάτος με τον κάδο φόρτωσης 	έως 2,4 μ.

Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (να δοθεί η σχετική απόσταση στα ποδαρικά και στο έδαφος).

# 2. Κινητήρας

Θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τεσσάρων (4) κυλίνδρων υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας StageV ή νεότερης, υπερτροφοδοτούμενος, με σύστημα ψύξεως αέρα (intercooler), σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (commonrail), ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 110 HP (82 kW) και καθαρής ισχύος τουλάχιστον 76 kW (ISO/80/1269/EC).

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν ανάλογα, κινητήρες με τη μεγαλύτερη ροπή στρέψεως.

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως.

Λόγω της φύσης εργασίας που θα εκτελεί καθημερινά το μηχάνημα, η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή για την αύξηση της αυτονομίας λειτουργίας του μηχανήματος και όχι μικρότερη από 135 λτ.

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα.

# 3. Υδραυλικό σύστημα

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω εμβολοφόρας αντλίας μεταβλητής παροχής, που θα εξασφαλίσει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ισχύ πίεσης στο σύστημα για την αποδοτικότερη λειτουργία όλων των υδραυλικών κινήσεων της τσάπας και του φορτωτή και όχι λιγότερο από 250 bar. Η αντίστοιχη παροχή της αντλίας θα είναι  τουλάχιστον 164 lt/min. Θα διαθέτει δεξαμενή λαδιού τουλάχιστον 85 lt, με δείκτη του επιπέδου λαδιού, καθώς και τα απαραίτητα φίλτρα παροχής και επιστροφής. Ειδικά το φίλτρο αναρρόφησης θα είναι τουλάχιστον 125 micron και το επιστροφής τουλάχιστον 10 micron. Οι βαλδβίδεςελέγχου θα είναι κλειστού τύπου, ενώ θα υπάρχει διάταξη PowerBoost για μέγιστη απόδοση κατά την εκσκαφή. Το σύστημα θα ψύχεται από ψυγείο λαδιού, το οποίο θα μπορεί να αφαιρεθεί.

- Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση

Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται μέσω μετατροπέα ροπής στρέψεως (TORQUE CONVERTER) και συγχρονισμένου κιβώτιου ταχυτήτων (4 εμπρός και 4 πίσω). Το κιβώτιο ταχυτήτων θα εξασφαλίζει την ομαλή και προοδευτική αλλαγή ταχυτήτων κατά την πορεία του μηχανήματος. Θα διαθέτει μπλοκέ διαφορικό και ταλαντούμενο εμπρόσθιο άξονα (κατά 15ο τουλάχιστον) για καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος.

Η ταχύτητα εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας κίνησης του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 40km/h.

Το μηχάνημα θα διαθέτει ‘’ridecontrol’’, για καλύτερη άνεση κατά την πορεία

Η τελική μετάδοση θα γίνεται μέσω πλανητικών δίσκων για ευκολότερη συντήρηση και θα υπάρχει μπλοκέ 100% διαφορικό με ενεργοποίηση μέσω ποδωστηρίου. Ο εμπρόσθιος άξονας, θα έχει δυνατότητα ταλάντωσης τουλάχιστον  16 μοίρες για τη διατήρηση της μέγιστης επαφής με το έδαφος.

Οι άξονες θα είναι βαρέως τύπου και θα έχουν τουλάχιστον τις κάτωθι δυνατότητες φόρτισης:

| Άξονας | Μέγιστη στατική φόρτιση | Μέγιστη δυναμική φόρτιση |
| --- | --- | --- |
| Μπροστά kN | 225 | 90 |
| Πίσω kN | 185 | 75 |

- Ελαστικά:

Θα είναι βαρέως τύπου πολλαπλών χρήσεων  (διαστάσεις, εμπρός 400/70-20 και πίσω 420/80-30 περίπου)

β. Σύστημα διεύθυνσης

Θα γίνεται με την βοήθεια τιμονιού, θα είναι υδραυλικής επενέργειας και θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς.

Ο κύκλος στροφής χωρίς φρένα, θα είναι μικρότερος από 8 m στα ελαστικά και μικρότερος από 11 m στον κάδο, ενώ με φρένα θα είναι αντιστοίχως μικρότερος από 7,5 m και 10 m αντιστοίχως.

# 6. Σύστημα πέδησης

Θα είναι υδραυλικό, με ενισχυμένης ισχύος φρένα υγρών δίσκων και χειρόφρενο. Τα φρένα θα είναι  αυτό-ρυθμιζόμενα/εξισορροπούμενα και θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πέδησης στους 2 ή 4 τροχούς.

Θα υπάρχουν δύο πεντάλ φρένων με συνδυασμένη ή ανεξάρτητη χρήση.

Τα φρένα θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές της ΕΕ.

# 7. Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή

Στο εμπρόσθιο τμήμα του μηχανήματος, θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δυο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης με έναν υδραυλικό κύλινδρο λειτουργίας, για καλύτερη ορατότητα στις ακμές. Η κίνηση θα γίνεται μέσω διάταξης τύπου Ζ.

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας, και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.

Η μπούμα του φορτωτή θα φέρει στην άκρη της μηχανικό ή υδραυλικό ταχυσύνδεσμο για την εύκολη και γρήγορη αλλαγή των εξαρτήσεων, όπως κάδων, λεπίδα αποχιονισμού, κλπ.

Ο κάδος φορτωτή θα είναι γενικής χρήσης, χωρητικότητας τουλάχιστον ενός 1m3.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απόδοση φορτωτή (ISO 14397 και EN474):

Ύψος εκφόρτωσης στις 45 ° : ≥2850 mm
Ύψος φόρτωσης: ≥ 3350 mm
Ύψος πείρου του κάδου: ≥ 3600 mm
Απόσταση πείρου από τον εμπρόσθιο τροχό: ≥ 315 mm
Βάθος εκσκαφής: ≥ 150 mm
Ανάκληση του κάδου στο έδαφος: ≥ 50 °

Δύναμη αποκόλλησης κάδου: ≥ 55 kN

Δύναμη αποκόλλησης στους βραχίονες: ≥ 50 kN

Ονομαστική ικανότητα λειτουργίας (ISO 14397): ≥ 3500 kg

Ο χειρισμός του φορτωτή θα γίνεται με ένα μοχλό (υδραυλικής λειτουργίας) για όλες τις κινήσεις. Στο μηχάνημα θα υπάρχει και δεύτερο χειριστήριο, απαρτιζόμενο από υδραυλικό κύκλωμα αναμονής για την λειτουργία κάδου πολλαπλών χρήσεων, σκούπας κλπ.

Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει σύστημα απόσβεσης κραδασμών .

# 8. Σύστημα εκσκαφής – τσάπα

Στο πίσω μέρος του μηχανήματος θα είναι προσαρμοσμένη εξάρτηση εκσκαφέα. Θα είναι προσαρμοσμένη επί ειδικής βάσης (γλυστιέρας) που θα επιτρέπει την πλευρική μετατόπιση αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1.1 μ.  συνολικά.

Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι απαραίτητα τηλεσκοπικός (επεκτεινόμενος). Ο κάδος εκσκαφής της τσάπας θα είναι πλάτους 60 εκ. τουλάχιστον που θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο στήριξης, κατά την μεγαλύτερη δυνατή γωνία, απαραίτητη για ριζόκομα. Να αναφερθεί η μέγιστη γωνία περιστροφής κάδου.

Το σύστημα περιστροφής της τσάπας, θα είναι απαραίτητα κλειστού τύπου, έτσι που θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από κακώσεις, πέτρες, χώματα κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά – απόδοση εκσκαφέα:

Μέγιστο βάθος εκσκαφής (SAE):  ≥ 4495 / 5695 mm (συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Δυνατότητα εκσκαφής στο έδαφος: ≥ 5850 mm /  6950 mm (συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Δυνατότητα φόρτωσης:  ≥ 2275 mm  /  3290 mm (συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Ύψος εργασίας: ≥ 5500 mm / 6140 mm (συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Ύψος φόρτωσης (SAE): ≥ 3850 mm /  4485 mm (συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης: ≥ 3790 mm / 4420 mm (συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Μέγιστη ροπή στρέψεως: ≥27 /  27 kNm(συνεπτυγμένη / εκτεταμένη μπούμα)

Δύναμη εκσκαφής βραχίονα (SAEJ49):  ≥41 / 29 kN

Δύναμη εκσκαφής κάδου (SAEJ49) σε πλήρη ισχύ: ≥ 67 / 67 kN

Θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών υδραυλικών εξαρτήσεων όπως δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι, κλπ.

# 9. Καμπίνα και άλλα στοιχεία

H καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας ROPS/FOPS με δυο (2) πόρτες διέλευσης και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, με σύστημα θέρμανσης, αερισμού και aircondition.

Η κατασκευή της καμπίνας θα εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση και ορατότητα του χειριστή.

Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από το ίδιο κάθισμα που θα είναι ρυθμιζόμενο με σύστημα αμορτισέρ για την απορρόφηση κραδασμών και θα περιστρέφεται σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας.

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών.

Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού για νυκτερινή εργασία (εμπρός – πίσω) και φωτισμό πορείας σύμφωνα με τον ισχύοντα KOK. Θα φέρει ακόμα εξωτερικούς καθρέπτες δεξιά και αριστερά υαλοκαθαριστήρες (εμπρός – πίσω) και αλεξήλιο.

Πιο αναλυτικά, θα διαθέτει:

- Αυτοκαθαριζόμενους αναβαθμούς και  μεγάλες χειρολαβές

- Εσωτερικό καθρέπτη

- Πτυσσόμενα εξωτερικά κάτοπτρα οδήγησης

- 2 ποτηροθήκες

- Άγκιστρο για ρούχα

- Ρυθμιζόμενο, ως προς την κλίση τουλάχιστον, τιμόνι

- Εμπρόσθια και οπίσθια κόρνα

- Χώρο αποθήκευσης καθίσματος για το εγχειρίδιο χειριστή

- Αναδιπλούμενη ζώνη ασφαλείας

- 3 βοηθητικές παροχές 12 volt

- Ανεμοθώρακαlaminated

- Ψεκαστήρες  και υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω

- Κάθισμα με ανάρτηση

- Ηλεκτρονικό περιστροφικό χειροκίνητο γκάζι με ενσωματωμένο αυτόματο ρελαντί

- Καλοριφέρ

- Μικρό κυτίο ψύξης με κλειδαριά

- Ψηφιακό ρολόϊ

- Υποδοχή κινητού τηλεφώνου με βύσμα

- Προεγκατάσταση καλωδίωσης για ραδιόφωνο

- Μετρητή ωρών λειτουργίας κινητήρα

- 4 εμπρόσθια και 4 οπίσθια φώτα εργασίας LED

- Μετρητή θερμοκρασίας λαδιού κινητήρα, καυσίμου και σ.α.λ.

- A/C

- Πρόσθετα εξαρτήματα

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία θα μπορούν εύκολα να προστίθενται (μέσω ταχυσυνδέσμων) και να αφαιρούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών:

- Πρόσθετο κάδο φόρτωσης (τουλάχιστον 1m3), διαιρούμενος, για τη χρήση σε εργασίες, επιφανειακού σκαψίματος, φόρτωσης, προώθησης, απόξεσης, διάστρωσης, ανύψωσης και αρπαγής υλικών.

- Σετ περονών για περιστασιακή ανύψωση παλετών, ικανότητος 2500 Kg στα 5000 mm κέντρο βάρους φορτίου

- Πρόσθετο κάδο εκσκαφής, πλάτους 300 mm περίπου, για χρήση σε ειδικές εφαρμογές (π.χ. πέρασμα καλωδίων)

- Υδραυλική σφύρα με βάρος λειτουργίας 400 κιλών περίπου, με 500 έως χτυπήματα το λεπτό και μέγιστη ενέργεια σε κάθε χτύπημα τουλάχιστον 1350 Joule.

- Ειδική κεφαλή θαμνοκοπής, η οποία θα προσαρμόζεται στον βραχίονα της μπούμας εκσκαφής και θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό χάλυβα. Θα διαθέτει οπίσθια προστασία μέσω αλυσίδων

Τα χαρακτηριστικά της κεφαλής θα είναι τα ακόλουθα:

- ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τουλάχιστον 120 CM /

- ΚΟΠΗ μέσω σφυριών (τουλάχιστον 12)
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1370 X 860 X 630 mm περίπου
- ΒΑΡΟΣ: 450 kgπερίπου (χωρίς τις συνδέσεις)
- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΟΤΟΡΑ: τουλάχιστον Ø 140 mm
- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ: μέσω 3 ιμάντων
- ΠΙΣΩ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1.	Eγγύηση καλής λειτουργίας

Τουλάχιστον για 12 μήνες. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το μηχάνημα και η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται, εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης.

2.	Συντήρηση  - Ανταλλακτικά

Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, κατά προτίμηση για μια δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου.

3.	Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

4.	Μεταφορά τεχνογνωσίας (εκπαίδευση – έντυπα)

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την ημερομηνία της παραλαβής, του μηχανήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν.

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι:

Βιβλίο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην προσφορά θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 τόσο του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστή.

ΓΕΝΙΚΑ

Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερόμενου μηχανήματος. Με ποινή αποκλεισμού της παραπέρα διαδικασίας, τα στοιχεία αυτά θα προκύπτουν από επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή.

##### 2.7      ΠΟΙΟΤΗΤΑ-  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Με την προσφορά  ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει:

- Υπόδειγμα Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος τουλάχιστον

- Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα  παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

- Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδαστο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, , στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

γ) θα καλύψει τον Δήμο με τις  προσφερόμενες εγγυήσεις ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.

- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης της υπερκατασκευής θα γίνεται το πολύ  εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση των κοινών βλαβών, το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

##### 2.8.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

##### 2.9    ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η τελική παράδοση του μηχανήματος, θα γίνει στην έδρα του Δήμου, με όλα τα έξοδα να βαρύνουν τον ανάδοχο.

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με την έγκριση τύπου ΜΕ από το ΥΠΟΜΕΔΙ και φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας ΜΕ (ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι θα βοηθήσει όπου απαιτηθεί, τις υπηρεσίες του Δήμου για την συγκεκριμένη διαδικασία).

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι το πολύ έξι (6) μήνες (180 ημέρες), από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κάρπαθος,4/5/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια

Ταχ. Κώδικας ΤΚ 85700

Πληροφορίες:  Γεργατσούλης Δημήτριος

Τηλέφωνο: .+30 22453 60128

Fax: +30 22450 22556

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΤΕΜ | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών | 125.000,00 | 1 | 125.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 125.000,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  | 30.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 155.000,00€ |

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## 3.	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικός Πίνακας Συμμόρφωσης που να απαντάει σημείο προς σημείο σε όλες τις παραγράφους της Τεχνικής Προδιαγραφής  της Διακήρυξης . Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται.

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο  τότε απαιτείται συμμόρφωση, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή κάποια περιγραφή της προδιαγραφής ή κάποιος αριθμός, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΌΧΙ και συνοδεύεται με πλήρη και περιγραφική απάντηση. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των μηυχανημάτων και των υποσυστημάτων τους που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του  ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική και οι  προσφορές να απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όχημα Πολλαπλών Χρήσεων με εξαρτήσεις Φορτωτή – Εκσκαφέα & δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων επιπλέον εξαρτήσεων δημοτικών εργασιών

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά, τύπος, μέγεθος Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κινητήρας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υδραυλικό σύστημα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη | ΝΑΙ |  |  |

|  | της διακήρυξης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης, τελική κίνηση Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ελαστικά: Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Σύστημα πέδησης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Σύστημα φόρτωσης - φορτωτή Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Σύστημα εκσκαφής – τσάπα Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Καμπίνα και άλλα στοιχεία Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Eγγύηση καλής λειτουργίας Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Συντήρηση - Ανταλλακτικά Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Χρόνος παράδοσης Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης . | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μεταφορά τεχνογνωσίας (εκπαίδευση – έντυπα) Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης . | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης | ΝΑΙ |  |  |

Οι απαντήσεις στον ανωτέρω πίνακα συμμόρφωσης  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές

Κάρπαθος, Μαΐος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ